## Slide 1: Olulisemad riigiabiõiguslikud aktid
TFEU – Treaty on the Functioning of the European Union. Artiklid 107–109 TFEU sätestavad riigiabi mõiste, abi keelustamise üldreegli ning erandid, millal võib abi pidada siseturuga kokkusobivaks.
GBER – General Block Exemption Regulation (ka grupierandi määrus). Komisjoni määrus (EL) nr 651/2014, millega teatud liiki abi loetakse siseturuga kokkusobivaks ja vabastatakse teavitamiskohustusest vastavalt. Enamik abimeetmeid on antud alusel.
VTA – Vähetähtsuse abi. Komisjoni määrus (EL) nr 2023/2831 sätestab tingimused, mille alusel abi ei loeta riigiabiks TFEU artikli 107 lõike 1 tähenduses väiksest summast ja piiratud mõjust tulenevalt. Oluline väikese ulatusega toetuste puhul.
CEEAG – Guidelines on State aid for Climate, Environmental protection and Energy 2022. Euroopa Komisjoni suunised, mis täpsustavad, millistel tingimustel võib anda abi keskkonna- ja energiasektoris, sh rohepöörde toetamiseks (alus ad hoc loa andmiseks).
CISAF - Clean Industrial Deal State Aid Framework (ei ole veel vastu võetud). Kriisiraamistike kogemusel koostatud abiraamistik, mille eesmärk on toetada EL-i rohepöörde eesmärkide saavutamist.
TCTF – Temporary Crisis and Transition Framework. Euroopa Komisjoni ajutine raamistik, mis lubab anda riigiabi seoses Ukraina sõjast ja rohepöördest tingitud kriisidega, sh energia- ja rohetehnoloogia valdkonnas (alus ad hoc loa andmiseks).

## Slide 2: Mis on REMIT?
REMIT (Regulation on Wholesale Energy Market Integrity and Transparency) on ELi määrus (1227/2011)
REMITist tulenevalt kehtivad elektrienergia hulgiturgudel lihtsustatult järgmised hinnastamise piirangud:
  Pakkumised peavad põhinema marginaal- või alternatiivkulul
  Kapitalikulude vms arvestamine pakkumishinnas on keelatud
Eesmärk: vältida hinnamanipulatsiooni ja tagada läbipaistvus
See süsteem töötab hästi olemasolevate tootmisvõimsuste puhul, mille CAPEX on amortiseerunud

## Slide 3: Hinnakujundus
❌ Kapitalikulu - pakkumishind ei või sisaldada tootmisrajatise investeeringu (CAPEX) komponente
Arvestatakse:
✅ Muutuvkulu -kulu, mis kaasneb ühe täiendava energiaühiku tootmisega (nt kütus, CO₂, käitlus)
✅ Alternatiivkulu - tulu, millest loobutakse mujal turul või järgmisel ajavahemikul müümise tõttu)

## Slide 4: REMIT vs muud turud
 | REMIT reguleeritud energiaturg | Finants- või tavakauba turg
Hinnakujunduse alus | Marginaalkulu või alternatiivkulu | Turuosalise strateegia, psühholoogia, spekulatsioon
Pakkumuse siirus | Peab kajastama tegelikku kavatsust tarnida + kui ei ole kavatsust tarnida, peab ka seeolema põhjendatud | Võib olla positsioneerimise või arbitraaži eesmärgiga
Hindade manipuleerimise keeld | Väga rangelt keelatud | Sõltuvalt turust, kuid reeglina rohkem ruumi strateegiale
Reeglite järelevalve | ACER ja kohalik regulaator (nt Elering, Konkurentsiamet) | FI, börsijärelevalve, teatud juhtudel Konkurentsiamet

## Slide 5: Hinnakujundus REMITi raames
Tootmistehnoloogia | Pakkumuse hind REMIT järgi (AI esitatud hindade alusel) | Selgitus
🌬️ Tuulepark | 0 €/MWh või väga madal | Marginaalkulu olematu, alternatiivkulu tekib vaid turupiirangutest (nt osalemine sagedusturul)
☀️ Päikesejaam | 0 €/MWh või väga madal | Marginaalkulu olematu, alternatiivkulu tekib vaid turupiirangutest (nt osalemine sagedusturul)
💧 Hüdrojaam | 0–50 €/MWh olenevalt veetasemest | Alternatiivkulu: vee kasutamine praegu vs hiljem, turgude hinnavahe
🔋 Akupark | 0 €/MWh või väga madal | Alternatiivkulu: müük praegu vs hiljem, turgude hinnavahe (laadimishinda ei ole lubatud arvestada)
🧱 Põlevkivijaam | 120–180 €/MWh | Kütusekulu, CO₂ kulu, käitlus- ja tööjõukulud
🌳 Biomassil põhinev koostootmine | 40–70 €/MWh | Kütusekulu, käitlus- ja tööjõukulud
🔥 Gaasijaam | 130–180 €/MWh | Kütusekulu, CO₂ kulu, käitlus- ja tööjõukulud
☢️ Tuumajaam | 10-30 €/MWh | Kütusekulu, käitlus- ja tööjõukulud

## Slide 6: Kuidas tootjad teenivad kapitalikulud tasa?
✅ Turupõhised võimalused:
- Hinnakõikumised ja tipuhinnad (tegelik hind kujuneb kalleima turule pääsenud pakkumise järgi)
- Pikaajalised lepingud (PPA) – eeldab energiamahukaid tööstusi ja turu arengut
✅ Riiklikud toetusmehhanismid:
- CfD (Contract for Difference)
- Investeeringutoetused, rohesertifikaadid

## Slide 7: Miks on ilma toetuseta raske uusi võimsusi rajada?
REMIT ei luba investeeringu hinda lisada pakkumisse
Põhivarade eluiga pikk, tulu aga kõikuv
Kapitalimahukad projektid vajavad finantseerimiseks stabiilseid tuluvooge
Ilma CfD või PPA-ta ei saa projekte rahastada

## Slide 8: Uued tootmisvõimsused suruvad hinna alla
Uued tuule- ja päikesejaamad pakuvad elektrit nullmarginaalhinnaga
Mida rohkem neid lisandub, seda odavamaks hind muutub
Madalam hind = väiksem tulu = raskem CAPEXi tagasi teenida
Sama mure ka teistel uutel tootmisseadmetel, aga kuna taastuvenergia LCOE on madalaim, on muid seadmeid veelgi keerulisem finantseerida